## Slide 1: ТЕМА 2. Методи введення-виведення мультимедійної аудіо інформації
Лекція 3. Методи та засоби введення-виведення звукових сигналів
1. Аналогово-цифрове перетворення (АЦП)
2. Цифро-аналогове перетворення (ЦАП)
3. Спотворення, що виникають при перетвореннях сигналів
4. Аудіосистема ПК
5. Якість цифрового та аналогового звуку

## Slide 2: Сигнали
АЦП
ЦАП
Сигнал - зміна фізичного процесу, що несе інформацію.
Розрізняються за типом процесу (радіо, електро, тиск) та формою уявлення (цифровий, аналоговий).

## Slide 3: 1. Аналогово-цифрове перетворення (АЦП)
Перетворення аналогового сигналу на цифровий називається аналогово-цифровим перетворенням або оцифровкою, а пристрій, призначений для здійснення такого перетворення, називають аналогово-цифровим перетворювачем, скорочено - АЦП (Analog-to-Digital Converter - ADC).
Процес проходить у кілька етапів:
Попередня фільтрація звукового сигналу
Дискретизація (вибірка) сигналу у часі
Квантування (запис значень амплітуд) у цифровій формі
Кодування сигналу (для зберігання або передачі)

## Slide 4: Аналогово-цифрове перетворення (АЦП)
Вхідний аналоговий сигнал
Безперерв-ний сигнал
Обмеження смуги частот
Дискреди-тація
Квантува-ння
Кодування
Цифровий закодований сигнал
Дискретний за часом і необмеженний за значенням сигнал
Дискретний за часом і значенням сигнал

## Slide 5: Дискретизація

## Slide 6: Лінійне квантування

## Slide 7: Квантування (Імпульсно-Кодова Модуляція)

## Slide 8: Нелінійне квантування (неоднорідна ІКМ)

## Slide 9: 2. Цифро-аналогове перетворення (ЦАП)
Цифро-аналогове перетворення є процесом, зворотним процесу дискретизації:
аналоговий сигнал "реконструюють" з імпульсного сигналу шляхом інтерполяції, беручи певну кількість відліків (семплів) в одиницю часу.
Процес цифро-аналогового перетворення практично відбувається у два этапа:
Генерування ступінчастого аналогового сигналу на основі інформації про відліки цифрового сигналу);
Згладжування імпульсного аналогового сигналу за допомогою аналогового фільтру нижніх частот (ФНЧ).

## Slide 10: Цифро-аналогове перетворення
Огинаюча, отримана в результаті згладжування
Імпульси, амплітуда яких визначається кодом

## Slide 11: 3. Спотворення, що виникають при перетвореннях сигналів
Цифрове подання звуку цінне насамперед можливістю нескінченного зберігання та тиражування без втрати якості, проте перетворення з аналогової форми в цифрову і назад все ж таки неминуче призводить до часткової втрати якості.
Найбільш загальними суттєвими спотвореннями, що виникають при аналогово-цифрових та цифро-аналогових перетвореннях, є:
Шуми квантування
Джіттер
Гранулярний шум.

## Slide 12: Шум квантування
N(t) - шум квантування;
A(t) - вихідний аналоговий сигнал (до оцифрування);
D(t) - імпульсний аналоговий сигнал, відновлений із цифрового (до фільтрації).
N(t) = D(t)-A(t),

## Slide 13: Боротьба з шумом квантування
збільшення розрядності АЦП
аналоговий сигнал, що перетворюється, повинен максимально використовувати весь динамічний діапазон АЦП
підмішування шумового сигналу (дизеринг) — штучний прийом, який дозволяє покращити суб'єктивну якість звукового сигналу за рахунок деякого умисного погіршення його об'єктивних параметрів.
використання спеціальних фільтрів для перерозподілу шуму квантування таким чином, щоб більшість його енергії розташувалася в найменш помітних на слух частотних областях.

## Slide 14: Джиттер
Джиттер (від англ. Jitter - тремтіння) - ефект, пов'язаний з недосконалістю перетворюючої апаратури, є виключно результатом нестабільності в роботі АЦП, ЦАП і тактових генераторів.
На слух в аудіоапаратурі джиттер відчувається, як "тремтіння" сигналу на високих частотах; на низьких частотах джиттер виявляється у певній розмитості спектра сигналу
Для боротьби з джиттером застосовують:
високостабільні тактові генератори,
якісні фільтри.

## Slide 15: Гранулярний шум
Найбільш неприємні на слух спотворення, що вносяться на етапі оцифрування - гранулярний шум, що виникає при квантуванні через округлення амплітуди до цілого найближчого дискретного значення.
Спотворення від гранулярного шуму найбільш помітні у верхній частині спектра.
Для боротьби з гранулярним шумом застосовують:
Збільшення частоти дискретизації
Збільшення розрядності квантування

## Slide 16: Гранулярний шум

## Slide 17: Стандарт Audio CD
Частота дискретизації 44,1 кГц
Розрядність квантування 16 (65536 значень, 96 дБ)
Спосіб оцифрування – Імпульсно-Кодова Модуляція
Audio CD — міжнародний стандарт зберігання оцифрованого звуку на компакт-дисках, представлений Philips і Sony. (До 74-80 хвилин звучання)

## Slide 18: Структура современного ПК
Процессор
ОП
(RAM)
Видео карта
Звуковая карта
Сетевая карта
Интернет
Интерфейс USB-2,3
Линейный вход
SATA-2,3
AGP
PCI-Express
Кабель, Wi-Fi
PCI, PCI-X
HDMI DVI
VGA
DisplayPort
ПЗУ
SSD
HDD
Вкл.
BIOS
ОС, программы, файлы

## Slide 19
Вбудований звук вважається обов'язковим компонентом будь-якої системної (материнської) плати. Найчастіше озвучкою займається невелика мікросхема КоДек – перетворювач аналогових сигналів у цифрові та навпаки. Решту обробки бере на себе центральний процесор.
Існує два основні вбудовані кодеки - (дізнатися ПУ-Звук)
AC 97 (Audio Codec) - застарілий
HDA (High Definition Audio) – покращений
Функції кодеків:
Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення;
Мікшування сигналів, регулювання рівня, тембру і баланс каналів.
Посилення аналогових сигналів – входу мікрофона, виходу на акустичні системи)
4. Аудіо-система ПК

## Slide 20
Стандарт для аудіокодеків, розроблений компанії Intel у 1997р.
Підтримує частоту дискретизації:
96 кГц при використанні 20-розрядного стерео та
48кГц при використанні 20-розрядного стерео для багатоканального запису та відтворення.
Поліпшення якості звучання "бюджетних" звукових карт за рахунок апаратного поділу аналогової та цифрової частин:
Підтримка змінних бітрейтів та акустики стандарту 5.1.
Підтримує цифровий аудіоінтерфейс S/PDIF, тобто можлива інтеграція ПК з домашньою аудіо- та відеоелектронікою класу Hi-Fi).
Аудіокодек АС 97

## Slide 21: Кодек АС 97
AC 97 складається з контролера та аудіокодека
Контролер відповідає за обмін цифровими даними між системною шиною та кодеком.
Кодек - це АЦП/ЦАП перетворювач
Кодек AC 97
Контроллер AC 97

## Slide 22
Кодек АС 97

## Slide 23
Аудіокодек HDA
Продовження специфікації AC 97 (Компанія Intel у 2004 р), забезпечує відтворення більшої кількості каналів з вищою якістю звуку
Підтримує частоту дискретизації:
192 кГц, 24 біт (стерео режим, DVD-Audio)
96 кГц, 24 біт (багатоканальний режим, до 8 каналів - стандарт 7.1, повна сумісність із Dolby Digital Surround EX. )
Використання декількох пристроїв запису та відтворення звуку одночасно. (Можна реалізувати концепцію "цифрового будинку" з виведенням аудіо у різних приміщеннях, а також організувати голосове спілкування в онлайн-іграх).
Передбачена можливість автоматичного визначення типу обладнання, що підключається, і підтримувати функцію Audio Plug and Play.

## Slide 24: Кодеки HDA

## Slide 25: Звукові карти
Зовнішні звукові карти

## Slide 26: Схема звукової карти

## Slide 27
DSP – цифровий сигнальний процесор або, як його часто називають, "процесор ефектів".
Формальне призначення – керування обміном даних між компонентами звукової карти, а також забезпечення підключення до шини PCI.
Фактично DSP - це центр мультимедійного звукового адаптера і відповідає за всілякі звукові ефекти в комп'ютерних іграх і в музиці, що записується і відтворюється.
DSP процесор

## Slide 28
Семплінг-конвертер - виконує функції частотних перетворень цифрових сигналів (підвищення та зниження частоти дискретизації) з метою зниження рівня шумів.
Забезпечує одночасну обробку до чотирьох потоків даних по одному потоку команд. Кожен потік організований у вигляді стереопари каналів-8-канальний режим (стандарт 7.1)
Мікшер (теж цифровий) - виконує функції зміни рівнів та поєднання цифрових потоків аудіоданих.
Здійснює накладання різних ефектів з урахуванням затримок сигналу - реверберації, голосового множення ( " хор " ), відображення звуку, міжканальних затримок (блок " бак " - tank).
Блок фільтрів - здійснює моделювання середовища поширення звуку, накладає темброву "забарвлення" відповідно до команд еквалайзера та позиціонує аудіоджерело на віртуальній тривимірній сцені.
Функції DSP процесора

## Slide 29: 5. Якість цифрового та аналогового звуку
Цифрова та аналогова форми – це лише дві різні форми уявлення, а не сам звук.
Звук сприймається людиною суб'єктивно.
Три аспекти при розгляді якості:
яка форма забезпечує після остаточного перетворення найточніше наближення до звучання справжнього звуку;
яка форма подання забезпечує найприємніше звучання з погляду слухача;
яка форма подання забезпечує максимальну компактність, збереження та можливість перетворення (монтаж, корекція тощо).

## Slide 30: Якість звукових карт
Відношення Сигнал/Шум. Відношення рівня сигналу шуму.
Абсолютне максимальне значення сигналу до шуму з виходу 16-бітного цифрового перетворювача 96 дБ, а значить, плата в цілому не може мати більше.
Рівень шуму (-80 дБ)
Динамічний діапазон - це різниця між «тихим» і «найгучнішим» сигналами, що відтворюються (записуються) з допустимими спотвореннями. Виражається в децибелах (80 дБ)
Діапазон частот – інтервал частот, що відтворюються з допустимим рівнем спотворень (+0.05 – 0.08)

## Slide 31: Якість звукових карт (Викривлення)
Перехідні;
Амплітудно-частотні;
Фазово-частотні.
Нелінійні викривлення:
гармонійні;
інтермодуляційні.

## Slide 32: Якість звукових карт (Викривлення )
Амплітудно-частотні – оцінюються нерівномірністю характеристики. Вимірюється у децибелах у межах 20 Hz - 20 kHz.
Гармонічні викривлення– оцінюються коефіцієнтом гармонічних викривлень– ставленням амплітудного значення вищих "паразитних" гармонік до відповідного значення амплітуди першої гармоніки (відповідної тестової).
Вимірюється у відсотках (%), рідше у дБ (0.006%)

## Slide 33: Якість звукових карт (Викривлення )
Інтермодуляційні викривлення– оцінюються коефіцієнтом інтермодуляційних викривлень– ставленням середньоквадратичної суми всіх інтермодуляційних членів до середньоквадратичної суми амплітуд вхідних сигналів.
Має бути не більше < 0.026
Взаємопроникнення стереоканалів - оцінюється величиною наведеного сигналу одному з каналів при подачі номінального сигналу іншому.
Має бути не більше -80 дб
Інтермодуляційні викривлення- нелінійні викривлення, створювані підсилювальними схемами. У частотному спектрі двотонального сигналу з інтермодуляційними спотвореннями з'являються комбінаційні складові з частотами, що є сумою та різницею основних та гармонійних частот вхідних сигналів. Наприклад, при подачі на підсилювач сигналів 1 кГц та 5 кГц виникають інтермодуляційні спотворення: 6 кГц . Ці продукти інтермодуляційних спотворень взаємодіють один з одним, створюючи практично нескінченний ряд частотних складових.

## Slide 34: Тракт для тестування звукової карти

## Slide 35: Тракт для тестування зовнішнього пристрою

## Slide 36: Тракт для тестування стиснення даних

## Slide 37: Засоби тестування звукового тракту ПК
Програма
Rightmark audio analyzer (RMAA)

## Slide 38: Програма Rightmark audio analyzer (RMAA)

## Slide 39: Програма Rightmark audio analyzer (RMAA)

## Slide 40: Експертна оцінка якості
Частоти зрізу фільтра:
20 кГц, 17,5 кГц, 15 кГц, 12,5 кГц, 10 кГц, 7,5 кГц, 5 кГц

## Slide 41: 6. Підготовка звукових даних
Послідовність дій щодо створення якісної звукової доріжки (міксу*) для розміщення на диску, в Інтернеті або для озвучування відеоряду:
Етап 1. Підбір матеріалу для треків
Етап 2. Перенесення матеріалів на комп'ютер
Етап 3. Редагування треків
Етап 4. Обробка звуку
Етап 5. Зведення
Етап 6. Мастеринг
Мікс (сленг) — кілька музичних творів, збудованих у безперервну послідовність або накладених один на одного. Мікс створюється з окремих записів (треків) у процесі, який називають зведенням.

## Slide 42: Технічні рішення планування треків
Скільки та які треки для мови в кадрі, голоси за кадром, звукових ефектів та музики.
Складна музика або послідовність звукових ефектів вимагають кількох треків.
Який матеріал буде стерео, який монофонічний.
З якою частотою дискретизації передбачається працювати?
В якому форматі потрібен результат.

## Slide 43: Творчі рішення щодо планування треків
Наскільки деталізованим буде трек? Щоб не витрачати час і треки на те, що не буде чути під час трансляції по телебаченню або передачі по Інтернету.
Вибір музики. Де вона буде грати. Можливо, монтаж підкорятиметься ритмам музики, тоді необхідно підібрати реальну пісню (подумати про джерела музики та дотримання авторських прав).
Після цього спланувати роботу зі збирання матеріалів для відомості.
Підготувати сценарій. Починати з промови та її синхронізації з кадрами.

## Slide 44: 6. Стиснення цифрових аудіо даних
Стиснення без втрат. Стиснення даних без втрат - це спосіб стиснення (ущільнення) даних, що дозволяє здійснювати стовідсоткове відновлення вихідних даних зі стиснутої форми.
Стиснення без втрат базується на ідеї видалення аудіосигналу так званої статистичної надмірності.
Застосовується у форматах Windows Media Audio Lossless та Apple Lossless.

## Slide 45: Стиснення із втратами
В основу методів високоякісного стиснення з втратами покладено процес переквантування цифрового сигналу для того, щоб зменшити кількість біт, необхідних для запису значень відліків.

## Slide 46: Стандарти аудіостискання із втратами
1. Стандарт MPEG-1 з трьома рівнями (комерційний):
Layer 1 (1:4, 384 Кбіт/сек); Layer 2 (1:6, 192-224 Кбіт/сек);
Layer 3 (1:12, 128-160 Кбіт/сек) - MP3.
2. Ogg Vorbis (8-512 Кбіт/сек) (не комерційний) (ОГГ – аудіоконтейнер)
3. MPEG-2 ААС (Advanced Audio Coding) з трьома рівнями (комерційний):
Main; LC (Low Complexity); SSR (Scalable Sampling Rate).
4. MPEG-4 ААС:
MPEG-2 AAC, MPEG-4 Version 2, MPEG-4 Version 3.
5. DTS (Digital Theater System) для багатоканального (5.1) звуку, в основному для фільмів:
DTS ES, DTS 24/96

## Slide 47: 7. Формати зберігання звуку
Формати, що базуються на ІКМ:
WAV (від - waveform) основний для Windows
AIFF (Audio Interchange File Format) – основний для MAC
RAW, VOC – фірма Creative
Формати аудіо CD та DVD
Внутрішні формати звукових редакторів

## Slide 48
Файли .WAV є основним для багатьох систем відтворення цифрового звуку і фактично стандарт для звукових файлів у персональних комп'ютерах.
Apple AIFF – є стандартним для систем Apple Macintosh та систем обробки звуку, побудованих на його основі. Схожий на WAV, але дозволяє розміщувати додаткову інформацію, зокрема приклади звучання інструментів разом з параметрами синтезатора, що покращує якість підсумкового результату.
Файли .RAW містять лише оцифровані дані та жодних заголовків. За збереження звуку у файлі перебуває лише послідовність відліків звукової хвилі як цілих чисел (8 чи 16 біт) із частотами 5Hkz чи 44Hkz і числом каналів до 4.

## Slide 49: Стислі формати
MP3 (MPEG I, layer 3) був комерційний (до квітня 2017 р)
WMA
Ogg Vorbis
AAC
Dolby Digital

## Slide 50
.mp3 під цим розширенням може бути MP3 і MP3 Pro (створений компанією Coding Technologies спільно з Thomson Multimedia у 2001 р., повністю сумісний з MP3
.wma та .asf - альтернатива МР3. На основі WMA розроблено стандарт WMA DRM, що реалізує захист від копіювання.
.ogg - належить також типу форматів , що МР3 і WMA. Частота оцифровки прийнята рівною 48 КГц, кількість каналів звуку, що зберігаються, може досягати 255.

## Slide 51
AAC (Advanced Audio Coding) — формат із меншою втратою якості, ніж mp3 за однакових розмірів.
Частоти з 8 Гц до 96 кГц (MP3: 8 Гц — 48 кГц), зберігає до 48 звукових каналів
Використовувані розширення:
.m4a – незахищений файл AAC
.m4b – файл AAC, який підтримує закладки
.m4p – захищений файл AAC (використовується для захисту файлу від копіювання)
AC3 (Dolby Digital)

## Slide 52: Файли MIDI
.mid, .midi - Musical Instruments Digital Interface, цифровий інтерфейс музичних інструментів
.mod – альтернатива midi, більше можливостей
.kar - заснований на файлах MIDI, мають ті самі властивості, тільки до музики ще доданий текст
Зберігають набір синтезованих звуків

## Slide 53: Порівняння форматів AUDIO

## Slide 54: 8. Системи звукозапису
Механічна
Фотографічна
Магнітна
Оптична та магнітооптична
Запис на диски

## Slide 55: Механічний звукозапис
Записується на дисках із різних матеріалів. Діафрагма з прикріпленим до неї різцем переміщалася під впливом звукових коливань. Різець ріже канавки, ширина яких пропорційна рівню звуку.
При відтворенні голка звукознімача переміщається вздовж канавки, коливаючи відповідно до її викривлення. Голка штовхає діафрагму, яка повторює рухи під час запису звуку.
До останнього часу зберігаються та використовуються грамофонні платівки (важливе джерело звуку для ваших продуктів).

## Slide 56: Механічний звукозапис

## Slide 57: Фотографічний запис
Застосовується у виробництві фільмів.
Звуковий сигнал надходить на модулятор світла, який змінює світловий промінь, що падає на світлочутливу кіноплівку.
Для модуляції світла можуть використовуватися два способи: модуляція світлового променя за яскравістю (поздовжній запис, перші роки звукового кінематографа) та модуляція відхилення світлового променя (поперечний запис).
Запис звуку ведеться на звукові доріжки, що розміщуються біля краю плівки. Використовується той самий хімічний процес, що і фотографування зображень.
Перевага:
Зручність синхронізації із відео.
Недолік:
Необхідні допоміжні фотохімічні процеси - прояв та закріплення негативної фонограми, копіювання та знову прояв та закріплення позитиву.

## Slide 58: Магнітний (аналоговий) запис звуку
Намагнічування феромагнітних матеріалів та збереження цього стану після припинення дії, причому практично необмежено довго
Донедавна основний спосіб створення звукозаписів.
Якість може бути високою, але їй притаманні специфічні спотворення:
детонація звуку через нестабільність швидкості руху стрічки,
специфічні шуми та перешкоди через випадкову намагніченість металевих деталей ЛПМ;
шум стрічки - викликається в основному дискретною структурою робочого шару, (найвиразніше проявляється в паузі і тому часто називається шумом паузи)

## Slide 59: Багатодоріжковий запис
Запис ведеться на кілька паралельних доріжок, одночасно або послідовно, надалі може оброблятися окремо і зводиться в єдиний запис (мікс)
Найкращі зразки студійних магнітофонів 24-доріжкові. Донедавна аналогові багатодорожні магнітофони були основним інструментом роботи професіоналів.

## Slide 60: Цифровий звукозапис на стрічкові магнітофони.
Запис (після оцифрування) ведеться на металізовану стрічку
Цифрові магнітофони мають високу якість, недосяжну для аналогової апаратури - стабільність характеристик і незмінність якості при перезаписах
Найбільшого поширення в студіях звукозапису набули касетні цифрові магнітофони у форматі DAT (Digital Audio Tape) - запис проводиться обертовими головками на стрічці шириною 3,81 мм у касеті розміром 73 х 54 х 10,5 мм.
Застосовуються також формати DASH (Digital Audio Stationary Heads – цифровий запис звуку з нерухомими головками) та формати Prodigi (Professiona digital)

## Slide 61: Цифрові стрічкові магнітофони

## Slide 62: Запис на диски
  Жорсткі магнітні диски – у цифрових робочих звукових станціях.
  Оптична система звукозапису:
  Аудіо CD, DVD-Audio, Super Audio CD.
  Головний недолік CD-RW та DVD-RW для виконання звукозапису – невелика кількість циклів перезапису (тисячі)
  Магнітооптичний запис:
  Магнітооптичні диски діаметром 133 мм або 64 мм (міні-диск компанії Sony, MD).
  MD-формат забезпечує довільний доступ, довговічність, мобільність, можливість багаторазового (мільйони циклів) перезапису.
  Флеш пам `ять

## Slide 63: Звукові робочі станції
Звукові робочі станції – комплекс обладнання для створення та нелінійного монтажу звукозаписів.
Звукові робочі станції випускаються із різними параметрами. Містять АЦП (частоти дискретизації: 32; 44,1; 48; 96; 192 кГц з розрядністю квантування 16 - 24 біт), накопичувач на жорсткому диску ємністю сотні/тисячі гігабайт (1 Гбайт відповідає трьома годинами звучання несжатой моно.
На базі потужного настільного ПК, який доповнюється професійною звуковою картою та набором спеціалізованих комп'ютерних програм для запису та обробки звукової інформації. Таке рішення дозволяє створити подобу робочої станції з прийнятними характеристиками, але коштує дешевше.