## Slide 1
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ: ВВЕДЕННЯ В МЕРЕЖІ
Тема: “Створення територіально розподіленої корпоративної мережі”
Виконав:
студент 2 курсу групи
6.04.125.010.20.2
Зозуляк О. О.
Перевірили:
проф. Євсеєв С.П.,
доц. Король О.Г.

## Slide 2
2
ЗАВДАННЯ, МЕТА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Варіант № 10.
Створити територіально розподілену корпоративну мережу інформаційної системи для автоматизації документообігу оперативного управління виробничого підприємства.
Корпорація має головний офіс та дві філії.
Для формування безпеки даних використовувати IPsec VPN.
Обладнання та програмне забезпечення компанії HP.
Для зовнішніх IP-адресів корпорація (головний будинок та філії) використовується наступний діапазон адресів 199.46.30.0/24.
Для діапазону внутрішніх адресів використовується:
Для головного будинку А діапазон адресів 10.52.0.0/16;
Для будинку В діапазон адресів 172.26.64.0/18;
Для будинку С діапазон адресів 192.168.144.0/22.
Мета курсової роботі – створення територіальної розподіленої корпоративної мережі корпорації CorpZOO

## Slide 3
3
СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ КОРПОРАЦІЇ CORPZOO
Діапазон внутрішніх IP-адрес:
для будівлі А: 10.52.0.0/16;
для будівлі B: 172.26.64.0/18;
для будівлі С: 192.168.144.0/22.

## Slide 4
4
РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ АДРЕСІВ ДЛЯ КОЖНОГО СЕГМЕНТА МЕРЕЖІ
Відділ | Комп. | Тел. | Принт. | Кімн.+ Пов.. | Кільк. кімнат | Усього | Запас | Адрес загалом | Розмір мережі
P1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 13 | 247 | 297 | 299 | 512
P2 | 15 | 15 | 1 | 2 | 7 | 231 | 278 | 280 | 512
P3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | 243 | 292 | 294 | 512
E,IT,HR | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 76 | 92 | 94 | 128
A | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 57 | 69 | 71 | 128
B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 27 | 29 | 32
M1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 11 | 231 | 278 | 280 | 512
M2 | 30 | 30 | 1 | 2 | 13 | 819 | 983 | 985 | 1024
S | 24 | 24 | 1 | 2 | 18 | 918 | 1102 | 1104 | 2048
R1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 5 | 185 | 222 | 224 | 256
R2 | 17 | 17 | 1 | 2 | 12 | 444 | 533 | 535 | 1024

## Slide 5
5
РОЗПОДІЛ IP-АДРЕСІВ В ПІДРОЗДІЛАХ ПІДПРИЄМСТВА
Підрозділ | VLAN | Подсеть | Диапазон IP-адресов
P1 | 299 | 10.52.0.0/23 | 10.52.0.1 – 10.52.1.254
P2 | 280 | 10.52.2.0/23 | 10.52.2.1 – 10.52.3.254
P3 | 294 | 10.52.4.0/23 | 10.52.4.1 – 10.52.5.254
E,IT,HR | 94 | 10.52.6.0/25 | 10.52.6.1 – 10.52.6.126
A | 71 | 10.52.6.128/25 | 10.52.6.129 – 10.52.6.254
B | 29 | 10.52.7.0/27 | 10.52.7.1 – 10.52.7.30
M1 | 280 | 172.26.76.0/23 | 172.26.76.1 – 172.26.77.254
M2 | 985 | 172.26.72.0/22 | 172.26.72.1 – 172.26.75.254
S | 1104 | 172.26.64.0/21 | 172.26.64.1 – 172.26.71.254
R1 | 224 | 192.168.146.0/24 | 192.168.144.1 – 192.168.144.254
R2 | 535 | 192.168.144.0/23 | 192.168.144.1 – 192.168.145.254

## Slide 6
6
РОЗПОДІЛ IP-АДРЕСІВ В ПІДРОЗДІЛАХ ПІДПРИЄМСТВА
Підрозділ | VLAN | Подсеть | Диапазон IP-адресов
P1 | 299 | 10.52.0.0/23 | 10.52.0.1 – 10.52.1.254
P2 | 280 | 10.52.2.0/23 | 10.52.2.1 – 10.52.3.254
P3 | 294 | 10.52.4.0/23 | 10.52.4.1 – 10.52.5.254
E,IT,HR | 94 | 10.52.6.0/25 | 10.52.6.1 – 10.52.6.126
A | 71 | 10.52.6.128/25 | 10.52.6.129 – 10.52.6.254
B | 29 | 10.52.7.0/27 | 10.52.7.1 – 10.52.7.30
M1 | 280 | 172.26.76.0/23 | 172.26.76.1 – 172.26.77.254
M2 | 985 | 172.26.72.0/22 | 172.26.72.1 – 172.26.75.254
S | 1104 | 172.26.64.0/21 | 172.26.64.1 – 172.26.71.254
R1 | 224 | 192.168.146.0/24 | 192.168.144.1 – 192.168.144.254
R2 | 535 | 192.168.144.0/23 | 192.168.144.1 – 192.168.145.254

## Slide 7
7
ФІЗИЧНА СХЕМА МЕРЕЖІ БУДІВЛІ А

## Slide 8
8
ЛОГІЧНА СХЕМА МЕРЕЖІ БУДІВЛІ А

## Slide 9
9
ВИБІР ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИКОРИСТОВУВАНОГО ОБЛАДНАННЯ
Устаткування | Ціна, грн. | Кількість, шт. | Вартість, грн.
Будівля А |  |  | 
Точка доступу HP MSM430 | 10 396 | 1 | 10 396
Комутатор HP 1410-24G | 4 665 | 38 | 177 270
Комутатор HP 1910-24 | 5 787 | 6 | 34 722
Маршрутизатор JF813A | 17 455 | 1 | 17 455
Міжмережевий екран HP S1050F JC882A | 23 670 | 1 | 23 670
Сервер HP DL360e | 8 753 | 6 | 52 518
Будівля В |  |  | 
Комутатор HP 1410-24G | 4 665 | 42 | 195 930
Комутатор HP 1910-24 | 5 787 | 3 | 17 361
Маршрутизатор JF813A | 17 455 | 1 | 17 455
Сервер HP DL360e | 8 753 | 1 | 8 753
Будівля С |  |  | 
Комутатор HP 1410-24G | 4 665 | 17 | 79 305
Комутатор HP 1910-24 | 5 787 | 2 | 11 574
Маршрутизатор JF813A | 17 455 | 1 | 17 455
Міжмережевий екран HP S1050F JC882A | 23 670 | 1 | 23 670
Сервер HP DL360e | 8 753 | 1 | 8 753
Устаткування | Ціна, грн. | Кількість, шт. | Вартість, грн.
Додаткове обладнання |  |  | 
Стойка 24U | 2 523 | 1 | 2 523
Стойка 16U | 1 980 | 2 | 3 960
Разом: |  |  | 702 788

## Slide 10
10
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖІ
Передача IP-пакету в транспортному режимі
Стек протоколів IPSec може використовувати транспортний або тунельний режим
Для забезпечення конфіденційності інформаційних потоків у транспортному рівні використовуються блоково-симетричні шифри IDEA, CAST-128, 3DES, AES

## Slide 11
10
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖІ
Передача IP-пакета в тунельному режимі

## Slide 12
9
ВИБІР ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИКОРИСТОВУВАНОГО ОБЛАДНАННЯ
В результаті виконання курсового проекту була розроблена корпоративна мережа для корпорації CorpZOO. У ході виконання роботи:
розроблена фізична інфраструктура мережі будівлі А, В та С;
розроблена логічна інфраструктура мережі будівлі А, В та С;
розподілені IP-адреса для сегментів мережі за допомогою даних діапазонів IP-адрес для будівель у технічному завданні;
розрахована вартість створення усієї корпоративної мережі виходячи з даними про поточні ціни обладнання;
розглянуто способи забезпечення безпеки для мережі за допомогою IPsec VPN. Це важлива частина забезпечення конфіденційності даних корпорації, вона надає можливість з’єднання багатьох філій за допомогою захищеного тунелю IPsec VPN між клієнтом і сервером у головному офісі та регулювання доступу на основі цієї структури.
Розроблений проект відповідає вимогам технічного завдання.